OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aktywnych znaków drogowych A-21(tramwaj)”

- Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 40 sztuk aktywnego oznakowania drogowego A-21 (tramwaj) zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania wszystkich niezbędnych czynności prowadzących do zrealizowania zadania w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy. Urządzenia muszą posiadać wszystkie niezbędne do stosowania w drogownictwie inżynieryjnym certyfikaty zgodności, aprobaty oraz spełniać wymagane prawem normy, 
w szczególności opierając się na Rozporządzeniach: Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach, wraz ze zmianami.

Urządzenia będą stosowane jako wykonawcze dla sterowników sygnalizacji świetlnych, zatem nie będą wymagać stosowania innych, dedykowanych sterowników oraz detektorów.

Kody CPV:

34.92.84.72-7 Oznakowanie

34.99.22.00-9 Znaki drogowe

- Wytyczne do zamówienia

Urządzenie musi spełniać następujące warunki/parametry:

- Energooszczędna technologia LED – napięcie zasilania 230V. Ułożone w obrysie piktogramu tramwaju oraz na obwodzie znaku

Kolorystyka świecenia diod z natężeniem emitowanego światła barwy białej lub żółtej.

- Jasność świecenia musi umożliwiać widoczność znaku z dużej odległości 
w warunkach niedostatecznej widoczności spowodowanej opadami, mgłą itp.

Ilość diod LED właściwa do spełnienia powyższego warunku widoczności / jasności przy założeniu braku efektu oślepiania kierowców.

- Ukierunkowanie LED pod nadjeżdżający pojazd – należy wyeliminować ryzyko niewłaściwej interpretacji znaku (kąt padania światła),

- Żywotność diod LED – niemniej niż 80.000h ciągłego świecenia

- Klasa szczelności – odporna na warunki atmosferyczne

- Średnica – typ „średnie”

- Lico – II generacja

- Bez ostrych krawędzi, umożliwia łatwy i szybki montaż na słupku o średnicy ok 60mm

- Warunki ogólne

- Oferowany materiał w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji.

- W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie 
w związku z realizacją dostawy np. dodatkowych materiałów, czynności konserwacyjnych, magazynowania, transportu, rozładunku, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, opłaty i podatki.

- Każdy materiał przed dostarczeniem musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wszystkie elementy zamówienia mają być fabrycznie nowe, z dołączoną gwarancją producenta lub Wykonawcy na co najmniej 2 lata licząc od daty odbioru elementów.

- przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności za dostarczenie materiałów i elementów w miejsce wskazane przez Zamawiającego w sposób nie powodujący ich uszkodzenia podczas transportu.

- W przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru i wyznaczyć wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży certyfikaty bezpieczeństwa oraz certyfikaty zgodności 
z aprobatami technicznymi na pozostałe materiały.

- Okres realizacji zamówienia

Okres realizacji przedmiotu zamówienia 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy znaków

Zarząd Dróg i Transportu, ul. Mazowiecka 2/4, 92-215 Łódź