Załącznik nr 2 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przestawieniu konstrukcji sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Radwańską”

- Zakres

  - Przedmiot

Przedmiotem OPZ jest wykonanie robót budowlanych polegających na przestawieniu konstrukcji sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Radwańską.

Zamówienie obejmuje zadanie:

Zadanie  1 – Przestawienie konstrukcji sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Radwańską w Łodzi.

Kody CPV:

1) Główny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

2) Dodatkowe kody CPV*:

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45316212-4 Instalowanie świateł ruchu drogowego

- Wytyczne

  - Zakres wspólny dla kilku części

Poniżej przedstawiono wytyczne dla wykonania zadania. Wytyczne szczegółowe dla zadania opisano w dalszej części OPZ.

    - Wytyczne do zamówienia

Zadanie wymaga wykonanie nowych stanowisk dla masztów, przestawienie istniejących masztów w nową lokalizację oraz wykonanie lub przełożenie okablowania zasilającego sygnalizatory na masztach.

  - Zakres szczegółowy dla zadania

Należy wykonać roboty budowlane polegające na przestawieniu istniejących konstrukcji sygnalizacyjnych wraz z ich okablowaniem: Zadaniem wykonawcy jest przestawienie po stronie północnej skrzyżowania  al. Kościuszki  z ulica Radwańską, istniejących masztów, okablowania, wykonanie nowych stanowisk dla masztów, posadowienie masztów w nowej lokalizacji oraz wykonanie nowego fragmentu okablowania dla masztów.

Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgodnie z następującymi wytycznymi:

Zakres prac będzie obejmował:

- wykonanie wszystkich uzgodnień niezbędnych przy realizacji zlecenia                                    w tym tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,

- demontaż istniejących masztów w pasie rozdziału od strony północnej,

- przestawienie zdemontowanych masztów wraz z okablowaniem do nowej lokalizacji,

- montaż masztów należy wykonać w gniazdach montażowych typu gniazdo RS –

2 sztuki, jedno posadowienie w zieleńcu, drugie posadowienie w nawierzchni asfaltowej,

- ponowny montaż istniejących latarń sygnalizacyjnych wraz niezbędnymi materiałami pomocniczymi, na masztach (piesza oraz kołowa po stronie północnej),

- wykonanie nowego okablowania masztów poprzez zastosowanie przewieszki stosownie do rozstawienia masztów.

Na wszystkie prace budowlane należy uzyskać zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu przez Organ Zarządzający Ruchem na Drogach Urzędu Miasta Łodzi. Rozwiązania winny spełniać wymagania przyjętych standardów dla urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi.

Pozostałe okablowanie, konstrukcje oraz kolumny sygnalizacyjne znajdujące się na skrzyżowaniu pozostają bez zmian.

- Realizacja prac

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem wspólnego omówienia zakresu prac.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania wszelkich niezbędnych dokumentacji oraz uzyskania wszelkich zezwoleń      i uzgodnień, jeśli takie będą konieczne do realizacji przedmiotu umowy,

- usunięcia wszelkich awarii powstałych podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

- sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dotyczącej realizowanych prac wraz z  protokołem z pomiarów elektrycznych.

- Odbiór prac

Odbiór wykonanych prac odbywać się będzie w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia i gotowości odbioru zadania przedmiotu zamówienia, przesłanej drogą elektroniczną na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl

  - Ogólne zasady odbioru prac

Prace uznaje się za wykonane po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Okres realizacji zamówienia

Okres realizacji przedmiotu zamówienia do 15 dni licząc od dnia następującego po  dniu jej zawarcia.